赣江下游尾闾综合整治工程闸门类设备询价通知书

江西省赣抚尾闾整治有限公司以公开询价方式进行以下设备（不含安装费）采购询价，欢迎符合资格要求的潜在供应商积极参加，密封提交报价文件。

一、项目名称：赣江下游尾闾综合整治工程闸门类设备询价

二、报价截止时间及报价文件邮寄地点：

1、报价截止时间（以邮寄到达时间为准）：2021年9月28日17：00时。

2、报价文件邮寄地点：江西省南昌市西湖区沿江南大道1号江西省赣抚尾闾整治有限公司（赣抚尾闾工程建设指挥部），王先生，13870916227。

3、所有报价在报价截止时间后统一由监督人员开启。

三、采购项目内容及要求：

赣江下游尾闾综合整治工程为赣江南昌城区八一桥以下河段约243km范围，大（2）型II等工程，工程主要任务是调控枯期赣江下游尾闾河道水位，合理调控各河叉分流比，维护城市水生态空间格局、改善取用水条件、促进航运发展。工程主要包括南昌水利枢纽工程和洲头防护工程。南昌水利枢纽工程由主支枢纽、北支枢纽、中支枢纽及南支枢纽组成，枢纽工程主要建筑物有泄水闸、船闸（1000吨III级）、鱼道及连接段等。洲头防护工程为扬子洲头、和焦矶头防护工程，防护工程采用抛石护基、预制U型板桩、预制生态框的护岸。本次询价的设备为闸门类设备，投资约3.97亿元。询价子目详见“格式2报价一览表”。

四、报价供应商的资格要求：

1、报价供应商应具有独立的法人资格的生产制造商，提供营业执照复印件及具备生产能力的说明及生产图片。（评审依据：营业执照复印件加盖公章，相关说明及图片）

2、报价供应商资质要求：具备《水工金属结构制作与安装工程专业承包》二级及以上资质。（评审依据：资质证书复印件加盖公章）

3、报价供应商业绩要求：具有制造孔口宽>15m的弧形闸门或孔口宽>30m的浮船式闸门或孔口宽>20m的人字闸门业绩。（评审依据：需提供合同复印件加盖公章，合同中需体现设备型式，如不能体现，另提供加盖合同委托方公章的证明材料。）

4、报价供应商须提供报价函加盖单位公章及法人签章。

5、报价供应商在经营过程中没有重大的设备质量问题等不良行为。（评审依据：承诺函，格式自拟）

注：报价供应商的资格如不满足以上要求，报价无效。

五、报价要求

1、报价为货物送达项目地点（南昌市新建县联圩镇象湖村附近），经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括设备费、运输保险费、采购保管、产品检验检测、操作人员培训、税收、售后服务等费用。

2、供应商对同一类型的设备只能有一个报价，且供应商只有一次报价机会，供应商应一次性报出不可更改的报价。

3、供应商不可提供虚假材料，采购人有权对材料进行核实，如有虚假，报价不予认可。

六、报价文件的组成：

①目录；②报价书；③报价一览表及报价组成；④资格证明文件；⑤报价供应商自行考虑认为体现供应商综合能力的其他材料，如业绩情况、生产厂房规模、产品生产能力等。报价文件格式见附件。报价文件正本一份、副本一份。

七、联系方式：

电话：13870916227

联系人：王先生

地址：江西省南昌市西湖区沿江南大道1号江西省赣抚尾闾整治有限公司（赣抚尾闾工程建设指挥部）

附件

报价文件格式

封面格式：

报价文件

项目名称：

报价供应商 ：

日  　　 期 ：

目  录

注：报价供应商应按报价文件的实际内容编制目录

格式1　报 价 书

致：江西省赣抚尾闾整治有限公司

据贵方为赣江下游尾闾综合整治工程闸门类设备询价的报价通知，我司提交报价及承诺文件正本一份和副本一份。

据此函，报价供应商同意如下条款：

1、我方已详细审查全部询价文件及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并对本次询价无不明或误解的情况。

2、报价截止时间（以邮寄到达时间为准）：2021年9月28日17：00时。

3、供应商同意提供按照要求的与其报价有关的一切数据或资料。

4、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

供应商（单位全称加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期       年   月   日

格式2　报价一览表

报价供应商名称(公章)：

| 序号 | 项目编码 | 工程名称 | 计量单位 | 工程数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 闸门及埋件 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 主支枢纽 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 泄水闸下卧式弧形闸门32.2×10.0-9.5m（R12.15m） | t | 6900 |  |  | 15扇，Q390B材料，含弧形门叶、支臂、侧轮、止水装置、活动支铰（30CrMo约20t）,轴承另单列。 |
| 1.1.2 |  | 闸门支铰及埋件 | t | 1050 |  |  | 15孔，含侧轨、反轨、底槛、启闭机及锁定装置埋件。固定支铰含合金铸钢30CrMo材料铰座15t，Ø1000空心铰轴，40Cr材料12t,不锈钢5t。 |
| 1.1.3 |  | 弧形闸门支铰球面关节轴承 Ø1000/Ø1450×710mm | 套 | 30 |  |  | 15孔泄水闸弧形闸门支铰，每孔2套，进口品牌球面关节轴承（DEVA/INA/SKF），每扇闸门2套，内圈锻造不锈钢，硬度大于300HB,外圈铜合金硬度大于180HB,镶嵌天然石墨，表面喷涂初始跑和膜,动荷载≥80000kN，水中摩擦系数≤0.12，确保稳定运行50年。 |
| 1.1.4 |  | 泄水闸上游浮船式检修门32.6×12.2-10.7m | t | 720 |  |  | 共2扇，每扇闸门含：铸铁金属块配重390t；3套D945X-6C电动美式蝶阀DN300；4套D945X-10C电动美式蝶阀 DN500；2套D945X-6C电动美式蝶阀DN500；2套D945X-6C电动美式蝶阀DN600；2套50CWZ-8自吸式离心水泵组；1套Y225S-4电动机；2套船用电动起锚机。 |
| 1.1.5 |  | 上游检修门槽 | t | 600 |  |  | 15孔总量，不锈钢12Cr18Ni9约10t. |
| 1.1.6 |  | 泄水闸下游浮船式检修门30×9.0-7.5m | t | 480 |  |  | 共2扇，每扇闸门包含：铸铁金属块配重重300t；3套D945X-6C电动美式蝶阀 DN300；4套D945X-10C电动美式蝶阀 DN500；2套D945X-6C电动美式蝶阀 DN500；2套D945X-6C电动美式蝶阀 DN600；2套50CWZ-8自吸式离心水泵组；1套Y225S-4电动机；2套船用电动起锚机。 |
| 1.1.7 |  | 下游检修门槽 | t | 525 |  |  | 15孔总量，不锈钢12Cr18Ni9约10t. |
| 1.1.8 |  | 泄水闸浮船式工作门75×10.0-9.5m | t | 3000 |  |  | 共2扇，每扇闸门含：铸铁金属块配重1000t；8套D945X-6C电动美式蝶阀DN300；4套D945X-10C电动美式蝶阀 DN500；2套D945X-6C电动美式蝶阀DN600；4套D945X-6C电动美式蝶阀DN800；6套50CWZ-8自吸式离心水泵组；1套Y225S-4电动机；2套船用电动起锚机。 |
| 1.1.9 |  | 泄水闸平面翻板钢闸门4.8×1.0-0.5m | t | 84 |  |  | 24扇，浮船门顶部小闸门 |
| 1.1.10 |  | 工作门槽埋件 | t | 160 |  |  | 2孔 |
| 1.1.11 |  | 铸铁加重块 | t | 3400 |  |  | 所有浮船式闸门压舱配重块 |
| 1.1.12 |  | 绞车1000kN | 套 | 4 |  |  | 约25t/套，绞车为直拉式，钢丝绳通过转向滑轮与闸门固结。绞车设备含电动机、联轴器、减速器、卷筒、钢丝绳、高速轴双工作制动器、卷筒安全制动器、转向滑轮、机架、扬程指示器、限位开关、荷载限制器、电力拖动和控制设备等。电动机为绕线式IP55、减速器为少齿差大传动比双输入减速器、钢丝绳安全系数为5.5、工作制动器为液压推杆块式制动器、卷筒安全制动器为带式制动器、转向滑轮轴承为铜基镶嵌自润滑滑动轴承。 |
| 1.1.13 |  | 启闭机埋件 | t | 230 |  |  | 主支枢纽泄水闸所有启闭机的预埋件及钢结构件，15孔弧形闸门液压启闭机190t，绞车20t，翻板闸门液压启闭机20t。 |
| 1.1.14 |  | 大跨度闸门结构在线检测系统 | 套 | 17 |  |  | 共17套，15扇弧形闸门及2扇大孔闸门均设。每套包含应变传感器36个，振动传感器28个，倾角传感器10个，声发射传感器6个等。在线检测系统还包括原型观测监视设备、面板终端及软件总成，远端数据交换设备、信号电缆及附件等。 |
| 1.1.15 |  | 大孔闸冲淤系统 | 套 | 2 |  |  | 共2套，大孔闸底槛用。每套包含：内径50mm~200mm的不锈钢管道300m；手电两用美式蝶阀4个，铜头喷嘴（含单向阀）30个；增强型潜水排污泵4台；潜行吸污泵2台。 |
| 1.1.16 |  | 船闸上闸首人字门34.0×17.13-9.62m | t | 1000 |  |  | 共2套，每套包含：2扇门叶左右两侧对称，主要材质Q355B；双层背拉杆（含预紧调整装置）；橡胶止水约80m；支枕垫块；2套蘑菇头底枢材质为高强耐磨不锈钢材料；2套配合摩擦副轴承内径800mm铜基镶嵌固体自润滑（DEVA）；导卡、栏杆及爬梯等 |
| 1.1.17 |  | 门槽埋件 | t | 320 |  |  | 共2孔，每孔包含顶枢A/B拉杆及预埋件，门龛等，主要材质Q355B，不锈钢12Cr18Ni9约30t。 |
| 1.1.18 |  | 船闸下闸首人字门34.0×21.82-9.62m | t | 1100 |  |  | 共2套，每套包含：2扇门叶左右两侧对称，主要材质Q355B；双层背拉杆（含预紧调整装置）；橡胶止水约80m；支枕垫块；2套蘑菇头底枢材质为高强耐磨不锈钢材料；2套配合摩擦副轴承内径800mm铜基镶嵌固体自润滑（DEVA）；导卡、栏杆及爬梯等 |
| 1.1.19 |  | 门槽埋件 | t | 330 |  |  | 共2孔，每孔包含顶枢A/B拉杆及预埋件，门龛等，主要材质Q355B，不锈钢12Cr18Ni9约30t。 |
| 1.1.20 |  | 船闸上闸首事故检修门34×17.1-12.6m | t | 750 |  |  | 1扇，主要材质Q355B，不锈钢12Cr18Ni9约10t，含铜基镶嵌自润滑滑道10套。 |
| 1.1.21 |  | 船闸下闸首浮船检修门34×14.8-13.27m | t | 450 |  |  | 共1扇，闸门包含：铸铁金属块配重重550t；3套D945X-6C电动美式蝶阀 DN300；4套D945X-10C电动美式蝶阀 DN500；2套D945X-6C电动美式蝶阀 DN500；2套D945X-6C电动美式蝶阀 DN600；2套50CWZ-8自吸式离心水泵组；1套Y225S-4电动机；2套船用电动起锚机。 |
| 1.1.22 |  | 浮式系船柱 | t | 216 |  |  | 72套，双层布置 |
| 1.1.23 |  | 铸铁加重块 | t | 550 |  |  |  |
| 1.2 |  | 南支枢纽 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | 泄水闸底轴驱动翻板闸门 50×4.0-4.5m |  |  |  |  | 6孔，高4.0m |
| 1.2.1.1 |  | 闸门 | t | 450 |  |  | 含止水及拐臂（12套）等，Q355B材料，6孔6扇 |
| 1.2.1.2 |  | 底横轴Ø1.3-58m | t | 750 |  |  | Q355B材料，6套 |
| 1.2.1.3 |  | 铰座 | t | 540 |  |  | 含穿墙套，Q355B及铸钢310-570材料，6孔 |
| 1.2.1.4 |  | 埋件 | t | 120 |  |  | 一期预埋及止水埋件等，6孔 |
| 1.2.2 |  | 船闸上闸首人字门23.0×11.95-11.45m | t | 270 |  |  | 共1套，每套包含：2扇门叶左右两侧对称，主要材质Q355B；双层背拉杆（含预紧调整装置）；橡胶止水约80m；支枕垫块；2套蘑菇头底枢材质为高强耐磨不锈钢材料；2套配合摩擦副轴承内径500mm铜基镶嵌固体自润滑（DEVA）；导卡、栏杆及爬梯等 |
| 1.2.3 |  | 船闸下闸首人字门23.0m×15.95-11.45m | t | 320 |  |  | 共1套，每套包含：2扇门叶左右两侧对称，主要材质Q355B；双层背拉杆（含预紧调整装置）；橡胶止水约80m；支枕垫块；2套蘑菇头底枢材质为高强耐磨不锈钢材料；2套配合摩擦副轴承内径500mm铜基镶嵌固体自润滑（DEVA）；导卡、栏杆及爬梯等 |
| 1.2.4 |  | 船闸上闸首事故检修门23×11.95-11.45m | t | 250 |  |  | 1扇，主要材质Q355B，不锈钢12Cr18Ni9约10t，含铜基镶嵌自润滑滑道10套。 |
| 1.2.5 |  | 船闸下闸首浮船检修门23×10-10m | t | 190 |  |  | 共1扇，闸门包含：铸铁金属块配重重550t；3套D945X-6C电动美式蝶阀 DN300；4套D945X-10C电动美式蝶阀 DN500；2套D945X-6C电动美式蝶阀 DN500；2套D945X-6C电动美式蝶阀 DN600；2套50CWZ-8自吸式离心水泵组；1套Y225S-4电动机；2套船用电动起锚机。 |
| 1.3 |  | 北支枢纽 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | 泄水闸底轴驱动翻板闸门 50×3.5-4.0m |  |  |  |  | 7孔，高3.5m |
| 1.3.1.1 |  | 闸门 | t | 315 |  |  | 含止水及拐臂（12套）等，Q355B材料，7孔7扇 |
| 1.3.1.2 |  | 底横轴Ø1.3-58m | t | 840 |  |  | Q355B材料，6套 |
| 1.3.1.3 |  | 铰座 | t | 630 |  |  | 含穿墙套，Q355B及铸钢310-570材料，7孔 |
| 1.3.1.4 |  | 埋件 | t | 105 |  |  | 一期预埋及止水埋件等，7孔 |
| 1.3.1.5 |  | 驱动臂 | t | 98 |  |  | Q355B材料，共14套 |
| 总报价：小写:￥______________________________________________ 大写：人民币 _____ |

报价为货物送达项目地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括设备费、运输保险费、采购保管、产品检验检测、操作人员培训、税收、售后服务等费用。

注：投标人根据报价进行主要设备的单价分析，单价分析表格式自拟。

报价供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

格式3　报价供应商的资格证明文件

### 格式3-1 制造商法人营业执照（证书）、资质证书

### 格式3-2 具备生产能力的说明及生产图片

### 格式3-3业绩合同、证明材料（如有）

### 格式3-4　承诺函

承诺内容包含不限于“在经营过程中没有重大的设备质量问题等不良行为”

### 格式3-5报价供应商提交的其它资料，如业绩情况、生产厂房规模、产品生产能力等。