8号机组支吊架配件采购技术要求

一、采购单号12072采购清单

| 行号 | 支吊架编号 | 名称 | 配件型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主蒸汽管道 |
|  | #10190横担恒吊 | 六角螺母 | 3091101，Q235A | 1 |  |
| 二、一次高温再热蒸汽管道 |
|  | #1105限位支架 | 滑动底板 | 4150008，Q235A+复合材料 | 2 |  |
|  | #1580限位支架 | 滑动底板 | 4150009，Q235A+复合材料 | 1 |  |
|  | #1635限位支架 | 滑动底板 | 4150011（600×800），Q235A+复合材料 | 1 |  |
|  | #7766 Y向阻尼器 | 液压阻尼器 | 700220025(额定载荷：±32000N，热位移：-59.4mm。D1=25mm，D2=25mm，L1=200mm。当L2=80mm及L3=120mm时，L4=800mm)，见图1。 | 1 |  |
|  |  | 销座 | 750200025 | 1 |  |
| 二、二次高温再热蒸汽管道 |
|  | #11641 X向阻尼器 | 液压阻尼器 | 700240025(额定载荷：±22332N，热位移：151mm。D1=25mm，D2=25mm，L1=200mm。当L2=80mm及L3=50mm时，L4=1850mm)，见图1。 | 1 |  |
|  |  | 销座 | 750200025 | 1 |  |
|  | #23640X向阻尼器 | 液压阻尼器 | 700440040(额定载荷：±84581N，热位移：-172mm。D1=40mm，D2=40mm，L1=200mm。当L2=80mm及L3=210mm时，L4=1260mm)，见图1。 | 1 |  |
|  |  | 销座 | 750400040 | 1 |  |
|  |  | C型钢带动载管夹 | 791430711（d=40，H=725），P92 | 1 |  |
|  | #30606限位支架 | 滑动底板 | 4150013，Q235A+复合材料 | 1 |  |
| 三、二次低温再热蒸汽管道 |
|  | #2560立管恒力支架 | 垫板 | 240×190×5，Q235A | 1 |  |
|  | #2660横担恒吊 | 六角螺母 | 3090901，Q235A | 1 |  |
| 四、高压旁路管道 |
|  | #10345横担弹吊 | 六角螺母 | 3090701，Q235A | 1 |  |
| 五、高压给水管道 |
|  | #1425XY向限位支架 | 双径向限位支座 | 115230457（H=703），Q345B | 1 |  |
|  |  | 滑动底板 | 4150006，Q235A+复合材料 | 4 |  |
|  |  | H型钢补强板 | 4030013，Q235A | 12 |  |
|  |  | H型钢补强板 | 4030006，Q235A | 2 |  |
|  |  | H型钢 | H200×200×8×12(L=1500)，Q235A | 1 |  |
|  |  | 角钢 | L100×100×10×10-100 | 4 |  |
|  | #1505XY向限位支架 | 双径向限位支座 | 115230457（H=659），Q345B | 1 |  |
|  |  | 滑动底板 | 4150005，Q235A+复合材料 | 4 |  |
|  |  | H型钢补强板 | 4030013，Q235A | 12 |  |
|  |  | H型钢补强板 | 4030006，Q235A | 2 |  |
|  |  | H型钢 | H200×200×8×12，Q235A | 1 |  |
|  |  | 角钢 | L100×100×10×10-100 | 4 |  |
|  |  | H型钢补强板 | 10×142×382，Q235A | 4 |  |
|  |  | 钢板 | δ20×500×500 | 1 |  |
|  |  | 碳钢钢管 | Φ273×20-169 | 1 |  |
| 六、二段抽汽管道 |
|  | #109X向限位支架 | 单径向限位支座 | 114410324(H=618） | 1 |  |
|  |  | H型钢 | H型钢H100×100，L=1100 | 2 |  |
|  |  | 自调平座 | 4140801 | 2 |  |
|  |  | H型钢补强板 | 4030001 | 4 |  |
| 七、四段抽汽管道 |
|  | #1020立管刚吊 | 立管管担 | 106350426（C=1130），12Cr1MoV | 1 |  |
|  |  | U型螺母 | 3020901 | 4 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090901 | 6 |  |
|  |  | 左右拉杆 | 3050999（500） | 2 |  |
|  |  | 花兰螺丝 | 3030901 | 2 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060999(1450) | 1 |  |
|  |  | 单耳吊板 | 4080901 | 2 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060999(570) | 1 |  |
|  |  | H型钢 | H250×250-603 | 1 |  |
|  |  | H型钢补强板 | 4030007 | 4 |  |
|  |  | H型钢 | H250×250-1680 | 1 |  |
|  |  | H型钢 | H250×250-1850 | 1 |  |
|  | #307单弹吊 | 管夹 | 102220273 | 1 |  |
|  |  | 单耳吊板 | 4080401 | 1 |  |
|  |  | 双吊板变力弹簧 | 531208040（+18/-5316，M16） | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060499(1270) | 1 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010401 | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090401 | 2 |  |
|  |  | H型钢 | H型钢H150×150×7×10-500 | 1 |  |
|  |  | H型钢 | H150×150×7×10-1300 | 1 |  |
|  |  | H型钢 | H150*150*7*10-1430 | 1 |  |
|  |  | H型钢补强板 | 4030004 | 2 |  |
|  |  | 工字钢补强板 | 4050009 | 2 |  |
| 八、一次高温再热疏水管道 |
|  | #301立管弹簧吊架 | 锚固板 | δ12×300×300(L1=300mm，L2=200mm，Φ=12mm，δ=12mm)，见图2 | 2 |  |
|  |  | 膨胀螺栓 | M10/L=100mm | 8 |  |
|  |  | 槽钢 | [10-750 | 2 |  |
|  |  | 单耳吊板 | 4080301 | 2 |  |
|  |  | U型螺母 | 3020301 | 2 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 8 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060311(500) | 2 |  |
|  |  | 吊杆连接变力弹簧 | 511204030(-26/-1592，M12) | 2 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399(1650) | 2 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 2 |  |
|  |  | 立管管夹 | 参105420076（Φ=73），配带限位卡块4只，卡块材质P92 | 1 |  |
|  | #208单弹吊 | 锚固板 | δ12×300×300(L1=300mm，L2=200mm，Φ=12mm，δ=12mm)，见图2 | 1 |  |
|  |  | 膨胀螺栓 | M10/L=100mm | 4 |  |
|  |  | 单耳吊板 | 4080301 | 1 |  |
|  |  | U型螺母 | 3020301 | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 4 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060314（2000） | 1 |  |
|  |  | 吊杆连接变力弹簧 | 511104030（-3/-1367，M12） | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399（1970） | 1 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 1 |  |
|  |  | 三孔管夹 | 参102420076（Φ=73） | 1 |  |
| 九、二次高温再热疏水管道 |
|  | #303弹簧支架 | 夹式滑动支座 | 111410076（OD73 H=227 SP） | 1 |  |
|  |  | 支架式变力弹簧 | 561205000（+12/-2282） | 1 |  |
|  |  | 碳钢钢管 | Φ168*5-137 | 1 |  |
|  |  | 钢板 | δ10*200*300 | 1 |  |
|  |  | H型钢 | H150*150-1400 | 1 |  |
| 十、一次低温再热疏水管道 |
|  | #7401单恒吊 | 六角螺母 | 3090301 | 2 |  |
|  |  | 球锥垫圈 | 3120301 | 1 |  |
|  |  | 单孔垫板 | 4070301 | 1 |  |
|  |  | 双钢梁端-端简支梁（单槽钢） | 82540025（394/2000） | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060315（2500） | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 恒力弹簧吊架 | ZF1112-106（-86/604）-M12 | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399（1600） | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 1 |  |
|  |  | 三孔管夹 | 102320076 | 1 |  |
|  | #7404单刚吊 | 锚固板 | δ12×300×300(L1=300mm，L2=200mm，Φ=12mm，δ=12mm)，见图2 | 1 |  |
|  |  | 膨胀螺栓 | M10/L=100mm | 4 |  |
|  |  | 单耳吊板 | 4080301 | 1 |  |
|  |  | U型螺母 | 3020301 | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 5 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060314（2000） | 1 |  |
|  |  | 连接螺母 | 3040301 | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399（1530） | 1 |  |
|  |  | 花兰螺丝 | 3030301 | 1 |  |
|  |  | 左右拉杆 | 3050399（200） | 1 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 1 |  |
|  |  | 三孔管夹 | 102320076 | 1 |  |
|  | #7408单弹吊 | 六角螺母 | 3090301 | 6 |  |
|  |  | 球锥垫圈 | 3120301 | 1 |  |
|  |  | 单孔垫板 | 4070301 | 1 |  |
|  |  | 混凝土梁端悬臂梁（单槽钢） | 80000009（202/282） | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 30603015（2500） | 1 |  |
|  |  | 吊杆连接变力弹簧 | 511101030（-5/-421，M12） | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399（1850） | 1 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 1 |  |
|  |  | 三孔管夹 | 102320076 | 1 |  |
|  | #7414横担弹吊 | 锚固板 | δ12×300×300(L1=300mm，L2=200mm，Φ=12mm，δ=12mm)，见图2 | 1 |  |
|  |  | 膨胀螺栓 | M10/L=100mm | 4 |  |
|  |  | 单耳吊板 | 4080301 | 1 |  |
|  |  | U型螺母 | 3020301 | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060315（2500） | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 吊杆连接变力弹簧 | 511102030（-4/-494，M12） | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399（2650） | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 1 |  |
|  |  | 三孔管夹 | 102320076 | 1 |  |
| 24 | #7412横担弹吊 | 六角螺母 | 3090301 | 12 |  |
|  |  | 球锥垫圈 | 3120301 | 2 |  |
|  |  | 单孔垫板 | 4070301 | 2 |  |
|  |  | 锚固板 | δ12×300×300(L1=300mm，L2=200mm，Φ=12mm，δ=12mm)，见图2 | 2 |  |
|  |  | 膨胀螺栓 | M10/L=100mm | 8 |  |
|  |  | 双混凝土梁端-端简支梁（单槽钢） | 82340025（1120/2000） | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060316（3000） | 2 |  |
|  |  | 吊杆连接变力弹簧 | 511101030（-2/-323，M12） | 2 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399（2750） | 2 |  |
|  |  | 球锥垫圈 | 3120301 | 2 |  |
|  |  | 管夹横担 | 130310076 | 1 |  |
| 25 | 7411横担弹吊 | 锚固板 | δ12×300×300(L1=300mm，L2=200mm，Φ=12mm，δ=12mm)，见图2 | 2 |  |
|  |  | 膨胀螺栓 | M10/L=100mm | 8 |  |
|  |  | 双耳吊板 | 4090301 | 2 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 2 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 10 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060315（2500） | 2 |  |
|  |  | 吊杆连接变力弹簧 | 511101030（+0/-336，M12） | 2 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399（2120） | 2 |  |
|  |  | 球锥垫圈 | 3120301 | 2 |  |
|  |  | 管夹横担 | 130310076 | 1 |  |
| 26 | #7501单恒吊 | 工字钢补强板 | δ10×43×232 | 2 |  |
|  |  | 双钢梁底-底简支梁（单槽钢） | 82570017（633/1700） | 1 |  |
|  |  | 单耳吊板 | 4080401 | 2 |  |
|  |  | 恒力弹簧支吊架 | 6C1310203（-80/438） | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060315（2500） | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 连接螺母 | 3040301 | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399（1910） | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 1 |  |
|  |  | 三孔管夹 | 102320076 | 1 |  |
| 27 | 7502单弹吊 | 单耳吊板 | 4080301 | 1 |  |
|  |  | U型螺母 | 3020301 | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 6 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060313（1500） | 1 |  |
|  |  | 吊杆连接变力弹簧 | 511101030（-15/-485，M12） | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060313（1500） | 1 |  |
|  |  | 吊杆连接变力弹簧 | 511201030（-31/-485，M12） | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399（1350） | 1 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 1 |  |
|  |  | 三孔管夹 | 102320076 | 1 |  |
| 28 | 7503单弹吊 | 单耳吊板 | 4080301 | 1 |  |
|  |  | U型螺母 | 3020301 | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060315（2500） | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 吊杆连接变力弹簧 | 511201030（-12/-253，M12） | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399（2150） | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 1 |  |
|  |  | 三孔管夹 | 102320076 | 1 |  |
| 29 | 7504限位支架 | 滑动底板 | 4150001 | 4 |  |
|  |  | 双径向限位支座 | 115330076 | 1 |  |
|  |  | 锚固板 | δ12×300×300(L1=300mm，L2=200mm，Φ=12mm，δ=12mm)，见图2 | 4 |  |
|  |  | 膨胀螺栓 | M10/L=100mm | 16 |  |
|  |  | H型钢 | H100×100×6×8-3500 | 2 |  |
|  |  | 槽钢 | [10-1000 | 2 |  |
|  |  | 槽钢 | [10-500 | 2 |  |
| 30 | #7505弹簧支架 | 支架式变力弹簧 | 561103000（+2/-906） | 1 |  |
|  |  | 夹式滑动支座 | 111310076 | 1 |  |
| 十一、二次低温再热疏水管道 |
| 31 | #202单恒吊 | 单耳吊板 | 4080301 | 1 |  |
|  |  | U型螺母 | 3020301 | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060316（3000） | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 吊杆连接变力弹簧 | 511301030（+31/-414，M12） | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399（2350） | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 1 |  |
|  |  | 三孔管夹 | 102320076 | 1 |  |
| 32 | 204单刚吊 | 六角螺母 | 3090301 | 4 |  |
|  |  | 球锥垫圈 | 3120301 | 1 |  |
|  |  | 单孔垫板 | 4070301 | 1 |  |
|  |  | 混凝土梁端悬臂梁（单槽钢） | 8000033（600/680） | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060315（2500） | 2 |  |
|  |  | 连接螺母 | 3040301 | 2 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399（1100） | 1 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 1 |  |
|  |  | 三孔管夹 | 102320076 | 1 |  |
| 33 | 211 X向限位 | 滑动底板 | 4150001 | 2 |  |
|  |  | 单径向限位支座 | 114310076 | 1 |  |
|  |  | H型钢 | HW100×100，L=500 | 2 |  |
|  |  | H型钢 | HW100×100，L=650 | 1 |  |
|  |  | H型钢 | HW100×100，L=450 | 1 |  |
| 34 | 220 X向限位 | 销座 | 750100015 | 1 |  |
|  |  | 拉撑杆 | 740105015（748），可调长度±150mm | 1 |  |
|  |  | C型螺杆动载管夹 | 790310108（Φ76） | 1 |  |
|  |  | H型钢 | HW100×100，L=1000 | 1 |  |
| 35 | 222单刚吊 | 六角螺母 | 3090301 | 5 |  |
|  |  | 球锥垫圈 | 3120301 | 1 |  |
|  |  | 单孔垫板 | 4070301 | 1 |  |
|  |  | 混凝土梁端悬臂梁（单槽钢） | 80000009（300/380） | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060315（2500） | 1 |  |
|  |  | 连接螺母 | 3040301 | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399（2000） | 1 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 1 |  |
|  |  | 三孔管夹 | 102320076 | 1 |  |
| 36 | 223单弹吊 | 六角螺母 | 3090301 | 5 |  |
|  |  | 球锥垫圈 | 3120301 | 1 |  |
|  |  | 单孔垫板 | 4070301 | 1 |  |
|  |  | 混凝土梁端悬臂梁（单槽钢） | 80000009（300/380） | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060315（2500） | 1 |  |
|  |  | 吊杆连接变力弹簧 | 511202030（-6/-574，M12） | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399（1650） | 1 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 1 |  |
|  |  | 三孔管夹 | 102320076 | 1 |  |
| 37 | 225X向限位 | 滑动底板 | 4150001 | 2 |  |
|  |  | 单径向限位支座 | 114310076 | 1 |  |
|  |  | H型钢 | HW100×100，L=600 | 3 |  |
|  |  | H型钢 | HW100×100，L=6000 | 1 |  |
| 38 39 | 231滑动支架 | 夹式滑动支座 | 111310076 | 1 |  |
|  |  | 无缝钢管 | Φ108×4，L=303 | 1 |  |
|  | 232滑动支架 | 夹式滑动支座 | 111310076 | 1 |  |
|  |  | 无缝钢管 | Φ108×4，L=303 | 1 |  |
| 40 | 236立管刚吊 | H型钢 | H100×100-1000 | 1 |  |
|  |  | 单耳吊板 | 4080301 | 2 |  |
|  |  | U型螺母 | 3020301 | 2 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 6 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399（760） | 2 |  |
|  |  | 花兰螺丝 | 3030301 | 2 |  |
|  |  | 左右拉杆 | 3050399（200） | 2 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 2 |  |
|  |  | 立管管夹 | 105320076 | 1 |  |
| 41 | 241弹簧支架 | 夹式滑动支座 | 111310089 | 1 |  |
|  |  | 支架式变力弹簧 | 561203000（-15/-807） | 1 |  |
|  |  | 碳钢钢管 | Φ108×4，L=435 | 1 |  |
| 42 | #301弹簧支架 | 支架式变力弹簧 | 561104000（-14/-1444） | 1 |  |
|  |  | 夹式滑动支座 | 111320076 | 1 |  |
| 43 | #401弹簧支架 | 支架式变力弹簧 | 561303000（-31/-743） | 1 |  |
|  |  | 夹式滑动支座 | 111320076 | 1 |  |
| 44 | #504单刚吊 | 锚固板 | δ12×300×300(L1=300mm，L2=200mm，Φ=12mm，δ=12mm)，见图2 | 1 |  |
|  |  | 膨胀螺栓 | M10/L=100mm | 4 |  |
|  |  | H型钢 | HW100×100，L=500 | 1 |  |
|  |  | 单耳吊板 | 4080301 | 1 |  |
|  |  | U型螺母 | 3020301 | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 5 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060316（3000） | 1 |  |
|  |  | 连接螺母 | 3040301 | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399（2400） | 1 |  |
|  |  | 花兰螺丝 | 3030301 | 1 |  |
|  |  | 左右拉杆 | 3050399（300） | 1 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 1 |  |
|  |  | 三孔管夹 | 102320076 | 1 |  |
| 45 | #505单刚吊 | 锚固板 | δ12×300×300(L1=300mm，L2=200mm，Φ=12mm，δ=12mm)，见图2 | 1 |  |
|  |  | 膨胀螺栓 | M10/L=100mm | 4 |  |
|  |  | H型钢 | HW100×100，L=500 | 1 |  |
|  |  | 单耳吊板 | 4080301 | 1 |  |
|  |  | U型螺母 | 3020301 | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 5 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060316（3000） | 1 |  |
|  |  | 连接螺母 | 3040301 | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399（2400） | 1 |  |
|  |  | 花兰螺丝 | 3030301 | 1 |  |
|  |  | 左右拉杆 | 3050399（300） | 1 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 1 |  |
|  |  | 三孔管夹 | 102320076 | 1 |  |
| 46 | #506单弹吊 | 锚固板 | δ12×300×300(L1=300mm，L2=200mm，Φ=12mm，δ=12mm)，见图2 | 1 |  |
|  |  | 膨胀螺栓 | M10/L=100mm | 4 |  |
|  |  | 单耳吊板 | 4080301 | 1 |  |
|  |  | U型螺母 | 3020301 | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 4 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060315（2500） | 1 |  |
|  |  | 吊杆连接变力弹簧 | 511202030（+18/-476，M12） | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399（2400） | 1 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 1 |  |
|  |  | 三孔管夹 | 102320076 | 1 |  |
| 47 | 516固定支架 | 焊接固定支座 | 210350076（K=3） | 1 |  |
|  |  | H型钢 | HW100×100，L=100 | 1 |  |
|  |  | 钢板 | δ10×120×120 | 1 |  |
|  |  | 锚固板 | δ12×300×300(L1=300mm，L2=200mm，Φ=12mm，δ=12mm)，见图2 | 1 |  |
|  |  | 膨胀螺栓 | M10/L=100mm | 4 |  |
| 48 | 611固定支架 | 焊接固定支座 | 参210340076（H=150，K=3） | 1 |  |
|  |  | 锚固板 | δ12×400×400(L1=400mm，L2=300mm，Φ=12mm，δ=12mm)，见图2 | 1 |  |
|  |  | 膨胀螺栓 | M10/L=100mm | 4 |  |
|  |  | H型钢 | HW250×250，L=500 | 1 |  |
| 49 | 614立管弹吊 | 锚固板 | δ12×300×300(L1=300mm，L2=200mm，Φ=12mm，δ=12mm)，见图2 | 2 |  |
|  |  | 膨胀螺栓 | M10/L=100mm | 8 |  |
|  |  | 单耳吊板 | 4080301 | 2 |  |
|  |  | 双吊板变力弹簧 | 531302030（+28/-434，M12） | 2 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 4 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399 | 2 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 2 |  |
|  |  | 立管管夹 | 105320076 | 1 |  |
| 50 | 615固定支架 | 焊接固定支座 | 210340076（K=3） | 1 |  |
|  |  | 钢板 | δ10×120×120 | 1 |  |
|  |  | 无缝钢管 | Φ89×4，L=320 | 1 |  |
|  |  | 锚固板 | δ12×300×300(L1=300mm，L2=200mm，Φ=12mm，δ=12mm)，见图2 | 1 |  |
|  |  | 膨胀螺栓 | M10/L=100mm | 4 |  |
| 51 | 702恒力吊架 | 恒力吊架 | ZF1103B-124（-103）/-294-M12 | 1 | 工作载荷：294N，热位移：-103mm |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399（1750） | 1 |  |
|  |  | 六角扁螺母 | 3100301 | 2 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 1 |  |
| 52 | 703单刚吊 | 锚固板 | δ12×300×300(L1=300mm，L2=200mm，Φ=12mm，δ=12mm)，见图2 | 1 |  |
|  |  | 膨胀螺栓 | M10/L=100mm | 4 |  |
|  |  | 单耳吊板 | 4080301 | 1 |  |
|  |  | U型螺母 | 3020301 | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 5 |  |
|  |  | 六角扁螺母 | 3100301 | 4 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060314（2000） | 2 |  |
|  |  | 连接螺母 | 3040301 | 2 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060312（1000） | 1 |  |
|  |  | 花兰螺丝 | 3030301 | 1 |  |
|  |  | 左右拉杆 | 3050399（800） | 1 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 1 |  |
|  |  | 三孔管夹 | 102320076 | 1 |  |
| 53 | 704导向支架 | 滑动底板 | 4150001 | 2 |  |
|  |  | 单径向限位支座 | 114310076 | 1 |  |
|  |  | 锚固板 | δ12×300×300(L1=300mm，L2=200mm，Φ=12mm，δ=12mm)，见图2 | 2 |  |
|  |  | 膨胀螺栓 | M10/L=100mm | 8 |  |
|  |  | H型钢 | HW100×100，L=396 | 2 |  |
|  |  | H型钢 | HW100×100，L=650 | 2 |  |
| 54 | 705弹簧支架 | 弹簧支架 | 561205000（+2/-2147） | 1 |  |
| 55 | 801单弹吊 | 六角螺母 | 3090301 | 5 |  |
|  |  | 球锥垫圈 | 3120301 | 1 |  |
|  |  | 单孔垫板 | 4070301 | 1 |  |
|  |  | 锚固板 | δ12×300×300(L1=300mm，L2=200mm，Φ=12mm，δ=12mm)，见图2 | 1 |  |
|  |  | 膨胀螺栓 | M10/L=100mm | 4 |  |
|  |  | 混凝土梁端悬臂梁（单槽钢） | 80000009（290/370） | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060314（2000） | 1 |  |
|  |  | 吊杆连接变力弹簧 | 511201030（-24/-375，M12） | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399（1800） | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399（2100） | 1 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 1 |  |
|  |  | 三孔管夹 | 102320076 | 1 |  |
| 56 | 802 XZ向限位 | 夹式导向支座 | 113310076 | 1 |  |
|  |  | 锚固板 | δ12×300×300(L1=300mm，L2=200mm，Φ=12mm，δ=12mm)，见图2 | 2 |  |
|  |  | 膨胀螺栓 | M10/L=100mm | 8 |  |
|  |  | H型钢 | HW100×100，L=396 | 2 |  |
|  |  | H型钢 | HW100×100，L=1500 | 2 |  |
| 十二、高旁疏水管道 |
| 57 | 2160单刚吊 | 六角螺母 | 3090301 | 2 |  |
|  |  | 球锥垫圈 | 3120301 | 1 |  |
|  |  | 单孔垫板 | 4070301 | 1 |  |
|  |  | 锚固板 | δ12×300×300(L1=300mm，L2=200mm，Φ=12mm，δ=12mm)，见图2 | 1 |  |
|  |  | 膨胀螺栓 | M10/L=100mm | 4 |  |
|  |  | 混凝土柱端悬臂梁 | 80100025（500/580） | 1 |  |
|  |  | 双右拉杆 | 3060399（870） | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 花兰螺丝 | 3030301 | 1 |  |
|  |  | 左右拉杆 | 3050399（200） | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 1 |  |
|  |  | 三孔管夹 | 102420089 | 1 |  |
| 十三、低旁疏水管道 |
| 58 | 2130单弹吊 | 双耳吊板 | 4090301 | 1 |  |
|  |  | 单吊板变力弹簧 | 521101030（+5/-420，M12） | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 全螺纹拉杆 | 3070399（2780） | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 1 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 1 |  |
|  |  | 三孔管夹 | 102420076（OD73） | 1 |  |
| 59 | 2140导向支架 | 夹式导向支座 | 113410076（H=227） | 1 |  |
|  |  | 碳钢钢管 | Φ168×5-603 | 1 |  |
|  |  | 锚固板 | δ12×300×300(L1=300mm，L2=200mm，Φ=12mm，δ=12mm)，见图2 | 2 |  |
|  |  | 膨胀螺栓 | M12/L=120mm | 8 |  |
| 60 | 2160单弹吊 | H型钢 | H100×100×6×8-1000 | 1 |  |
|  |  | H型钢补强板 | 4030001 | 2 |  |
|  |  | 双耳吊板 | 4090301 | 1 |  |
|  |  | 单吊板变力弹簧 | 521202030（-17/-723，M12） | 1 |  |
|  |  | 六角螺母 | 3090301 | 2 |  |
|  |  | 全螺纹拉杆 | 3070399（520） | 1 |  |
|  |  | 吊环螺母 | 3010301 | 1 |  |
|  |  | 三孔管夹 | 102420089（H=240） | 1 |  |

图1  阻尼器加工示意图

图2 锚固板加工示意图

- 技术要求：

1.本批支吊架配件要求从以下三家单位：江苏电力装备有限公司、力赛佳管道支架技术（上海）有限公司和江苏富友电力机械设备有限公司，必须提供推荐厂家授权代理书。

2.清单中支吊架配件按照华东电力设计院《发电厂汽水管道支吊架设计手册D-ZD2010》制造。

3.支吊架性能应满足DL/T 1113-2009《火力发电厂管道支吊架验收规程》的要求。其中，恒力弹簧支吊架荷载偏差度不大于2%，恒定度不大于6%，荷载离差不大于6%，荷载调整量不低于标准载荷的±10%。

4.支吊架及阻尼器性能应满足DL/T 1113-2009《火力发电厂管道支吊架验收规程》的要求。其中，额定载荷大于50KN的液压阻尼器，低速行走阻力不应超过额定荷载的1%，闭锁速度应在125mm/min～360mm/min范围内，闭锁后速度，在额定荷载下应在12mm/min～125mm/min范围内。阻尼器应有性能试验合格报告。

5.阻尼器不应有漏油现象，其外表不得有油滴形成。阻尼器两端关节轴承应活动灵活，不应有卡涩现象。阻尼器与相配的销座和管夹应能正确的装配。阻尼器两端关节轴承的直径按对应的要求制造。

6.阻尼器两端使用关节轴承，允许最大摆动角度为±5°。阻尼器辅助加长杆可调节长度为±150mm。7.阻尼器应抗辐照、耐腐蚀、耐高温环境，可在-20~93 ℃下长期工作，在121℃下可连续工作1小时，允许短时环境温度达到171℃。

7.螺纹吊杆两端的螺纹长度按要求加工。

8.弹簧支吊架“+”表示上位移，“-” 表示下位移。

9.弹簧支吊架必须在位移指示牌上打上冷、热态位移点，在其旁边打上钢印C或H并涂相应的蓝（冷态）或红色（热态）。

10.每只配件用记号笔写上相应的规格型号及订货号，以便现场施工时查找。

11.吊杆的螺纹部分应包装保护好，以防运输中受到破坏。

12.订货单中没有标明尺寸或加工图的，均应按照标准的规定进行加工。

- 验收要求

1、以上技术要求为到货后验收条款，报价方所供产品必须满足以上技术要求，如不满足，采购方有权拒绝接收。必须经采购方验收合格后才能启动结算流程。

2、要求2024.05.08前全部供货。